## ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ

Согласно приложению №2 «Эскизный проект»

| № п/п | Наименование продукции | Характеристика продукции | Ед-ца измерен | Кол-во единиц |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Витрина с гнутым стеклом | Размер: ширина – 762 мм, глубина - 520 мм, высота – 1670 мм. Витрина, изготовленный из экологически чистой ламинированной древесностружечной плиты (ЛДСП) толщиной 16 мм, произоводства “Egger” (или эквивалент), верхняя часть витрины выполнена из гнутого стекла толщиной 5 мм, стеклянная часть конструкции предусматривает три стеклянных полки 5 мм. Ручки скобы L 96, цоколь облицован металлизированным пластиком FA 101. Цвет ЛДСП Ваниль U 108 st 15, Авокадо U 627 st 15. | шт. | 1 |
| 2. | Витрина с гнутым стеклом, тремя полками и 8 ящиками метабоксами. | Размер: ширина – 762 мм, глубина - 520 мм, высота – 1670 мм. Витрина, изготовленный из экологически чистой ламинированной древесностружечной плиты (ЛДСП) толщиной 16 мм, произоводства “Egger”(или эквивалент), верхняя часть витрины выполнена из гнутого стекла толщиной 5 мм, стеклянная часть конструкции предусматривает три стеклянных полки 5 мм. Нижняя часть витрины 8 ящиков – метабоксов. Ручки скобы L 96, цоколь облицован металлизированным пластиком FA 101. Цвет ЛДСП Ваниль U 108 st 15, Авокадо U 627 st 15. | шт. | 1 |
| 3. | Рабочее место с 4 ящиками и радиусной надстройкой, противокапельная защита | Размер: ширина – 1000 мм, глубина - 750 мм, высота – 1670 мм. Корпус рабочего места выполнен из ЛДСП “Egger”(или эквивалент),толщиной 16 мм, Ваниль U 108st15, Авокадо U 627 st 15. Декоративные накладки толщиной 16 мм из того же материала. Ящики метабоксы 4 шт 85х450 мм, верхний ряд с замком, ручки скобы L 96, радиусная надстройка на основную столешницу, воздушно капельная защита, стекло 5 мм, джокерные трубки и фурнитура (хром), цоколь металлизированный пластик FA 101, подпятники, ниши под кабель каналами. | шт. | 1 |
| 4. | Рабочее место угловое радиусное с 3 ящиками и стеклянной противокапельной защитой | Размер: ширина – 1100 мм, глубина - 1100 мм, высота – 1150 мм. Корпус рабочего места выполнен из ЛДСП “Egger”(или эквивалент),толщиной 16 мм, Ваниль U 108st15, Авокадо U 627 st 15. Декоративные накладки толщиной 16 мм из того же материала. Ящики -метабоксы 4 шт 85х450 мм, верхний ряд с замком, ручки скобы L 96, радиусная надстройка на основную столешницу, воздушно капельная защита, стекло 5 мм, джокерные трубки и фурнитура (хром), цоколь металлизированный пластик FA 101, подпятники, ниши под кабель каналами. | шт. | 1 |
| 5. | Витрина угловая трапецевидная | Размер: ширина – 690 мм, глубина - 690 мм, высота – 1670 мм. Корпус рабочего места выполнен из ЛДСП “Egger”(или эквивалент),толщиной 16 мм, Ваниль U 108st15, Авокадо U 627 st 15. Декоративные накладки толщиной 16 мм из того же материала. Верхняя часть витрины стекло 5 мм, 3 полки стекло 5мм, , цоколь металлизированный пластик FA 101, подпятники. | шт. | 1 |
| 6. | Калитка остеклённая | Размер: ширина – 750 мм, высота – 1650 мм . Корпус рабочего места выполнен из ЛДСП “Egger”(или эквивалент),толщиной 16 мм, Ваниль U 108st15, Авокадо U 627 st 15. Декоративные накладки толщиной 16 мм из того же материала. Верхняя часть стекло 5 мм, джокерные трубы и фурнитура. Кромка ПВХ 2 мм. | шт. | 1 |
| 7. | Стеллаж с подсветкой | Размер: ширина – 800 мм, глубина 460 - мм, высота – 2280 мм. Стеллаж, изготовленный из ламинированной древесностружечной плиты (ЛДСП) толщиной 16 мм, производства “Egger”(или эквивалент),, нижняя часть - распашные дверки, верхняя часть 4 полки стекло 5 мм, с регулировкой по высоте, цоколь облицован металлизированным пластиком FA 101. Цвет ЛДСП Ваниль U 108 st 15, Авокадо U 627 st 15., верхняя часть – лайтбокс (люмисцентный светильник холодного света, орг. стекло) Кромка ПВХ 2 мм. | шт. | 2 |
| 8. | Стеллаж с подсветкой и 16 ящиками метабоксами | Размер: ширина – 900 мм, глубина - 460 мм, высота – 2280 мм. Стеллаж, изготовленный из ламинированной древесностружечной плиты (ЛДСП) толщиной 16 мм, производства “Egger”(или эквивалент), нижняя часть – выдвижные ящики (метабоксы) ручки скобы L 96 хром, верхняя часть 2 полки стекло 5 мм, с регулировкой по высоте, цоколь облицован металлизированным пластиком FA 101. Цвет ЛДСП Ваниль U 108 st 15, Авокадо U 627 st 15., верхняя часть – лайтбокс (люмисцентный светильник холодного света, орг. стекло) Кромка ПВХ 2 мм. | шт. | 2 |
| 9. | Витрина пристенная с подсветкой | Размер: ширина – 800 мм, глубина - 360 мм, высота – 2280 мм. Витрина изготовлена из ламинированной древесностружечной плиты (ЛДСП) толщиной 16 мм, производства “Egger(или эквивалент),”, нижняя часть - распашные дверки, верхняя часть 5 полок стекло 5 мм, с регулировкой по высоте, распвшные стеклянные дверки 5 мм, цоколь облицован металлизированным пластиком FA 101. Цвет ЛДСП Ваниль U 108 st 15, Авокадо U 627 st 15., верхняя часть – лайтбокс (люмисцентный светильник холодного света, орг. стекло) Кромка ПВХ 2 мм. | шт. | 5 |
| 10. | Стеллаж с подсветкой и 16 ящиками | Размер: ширина – 900 мм, глубина - 360 мм, высота – 2280 мм. Стеллаж, изготовленный из ламинированной древесностружечной плиты (ЛДСП) толщиной 16 мм, производства “Egger”(или эквивалент), нижняя часть – выдвижные ящики (метабоксы) ручки скобы L 96 хром, верхняя часть 2 полки стекло 5 мм, с регулировкой по высоте, цоколь облицован металлизированным пластиком FA 101. Цвет ЛДСП Ваниль U 108 st 15, Авокадо U 627 st 15., верхняя часть – лайтбокс (люмисцентный светильник холодного света, орг. стекло) Кромка ПВХ 2мм. | шт. | 1 |
| 11. | Стол с полукруглой столешницей на 3 ногах | Размер: ширина – 800 мм, глубина - 450 мм, высота – 700 мм. Столешница ЛДСП Egger (или эквивалент), 16 мм, кромка ПВХ 2 мм, опоры 3 хромированные цилиндрические ноги. | Шт. | 1 |

1. Срок поставки товара: 15 дней.

2.Качество  материалов, из которых изготавливается товар, в целях обеспечения  механической, химической,  санитарно-гигиенической, пожарной безопасности  должно быть   подтверждено сертификатами соответствия или декларациями о соответствии, отвечать нормам безопасности согласно техническиму регламенту таможенного союза «О безопасности мебельной продукции»  ТР ТС 025/2012 "О Безопасность мебельной продукции».

3.Гарантийный срок на товар: 12 (двенадцать) месяцев с момента принятия товара Заказчиком.