РАЗДЕЛ 2. ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

# на выполнение капитального ремонту Дома студентов №2

# ФГБОУ ВО Якутская ГСХА

1. Цель работ

# Капитальный ремонт Дома студентов № 2 ФГБОУ ВО Якутская ГСХА г. Якутск. ул. Шавкунова 103. Улучшение технического состояния корпуса, обеспечение эффективности здания для достижения нормального функционирования и надежности.

на капитальный ремонт произвести Дома студентов № 2 следующие ремонтные работы:

- ремонтные работы на 1 этаже: устройство квартир и комнат, ремонт фойе

| № пп | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Разборка покрытий полов из линолеума и релина | 100 м2 покрытия | 0.9064 |
| 2. | Устройство покрытий из линолеума на клее КН-2 | 100 м2 покрытия | 0.9064 |
| 3. | Устройство плинтусов поливинилхлоридных на винтах самонарезающих | 100 м плинтуса | 0.6857 |
| 4. | Укладка металлического накладного профиля (порога) | 100 м профиля | 0.08 |
| 5. | Демонтаж оконных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах | 100 коробок | 0.06 |
| 6. | Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей глухих с площадью проема более 2 м2 | 100 м2 проемов | 0.135 |
| 7. | Установка подоконных досок из ПВХ в каменных стенах толщиной до 0,51 м | 100 п. м | 0.09 |
| 8. | Кладка стен без облицовки при высоте этажа до 4 м | 1 м3 кладки | 10.52 |
| 9. | Укладка перемычек при наибольшей массе монтажных элементов в здании до 5 т, масса перемычки до 0,7 т | 100 шт. сборных конструкций | 0.05 |
| 10. | Пробивка проемов в конструкциях из бетона | 1 м3 | 0.38 |
| 11. | Демонтаж дверных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах | 100 коробок | 0.03 |
| 12. | Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема до 3 м2 | 100 м2 проемов | 0.105 |
| 13. | Блоки дверные однопольные с полотном глухим | м2 | 10.5 |
| 14. | Кабель двух-четырехжильный сечением жилы до 16 мм2 с креплением накладными скобами, полосками с установкой ответвительных коробок | 100 м | 2.489 |
| 15. | Выключатель одноклавишный утопленного типа при скрытой проводке | 100 шт. | 0.08 |
| 16. | Выключатель одноклавишный для скрытой проводки серии "Прима", марка С16-057, цвет белый | 10 шт. | 0.8 |
| 17. | Светильник потолочный или настенный с креплением винтами или болтами для помещений с нормальными условиями среды, двухламповый | 100 шт. | 0.08 |
| 18. | Светильники открытые потолочные | шт. | 8 |
| 19. | Розетка штепсельная утопленного типа при скрытой проводке | 100 шт. | 0.1 |
| 20. | Розетка скрытой проводки | 100 шт. | 0.1 |
| 21. | Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб наружным диаметром 25 мм | 100 м трубопровода | 0.268 |
| 22. | Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром 50 мм | 100 м трубопровода | 0.06 |
| 23. | Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром 160 мм | 100 м трубопровода | 0.12 |
| 24. | Пробивка отверстий в кирпичных стенах для водогазопроводных труб вручную при толщине стен в 1,5 кирпича | 100 отверстий | 0.02 |
| 25. | Устройство покрытий на цементном растворе из плиток керамических для полов многоцветных | 100 м2 покрытия | 0.1308 |
| 26. | Устройство покрытий на цементном растворе из плиток керамических для полов одноцветных с красителем | 100 м2 покрытия | 0.046 |
| 27. | Установка унитазов с краном смывным | 10 компл. | 0.2 |
| 28. | Установка умывальников одиночных с подводкой холодной и горячей воды | 10 компл. | 0.2 |
| 29. | Штукатурка поверхностей внутри здания известковым раствором улучшенная по камню и бетону стен | 100 м2 оштукатуриваемой поверхности | 0.997 |
| 30. | Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами высококачественная по штукатурке потолков | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0.046 |

- ремонтные работы коридоров отсеков, санузлов, дверей комнат и отсеков

| № пп | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Разборка покрытий полов из линолеума в отсеках | 100 м2 покрытия | 4.266 |
| 2. | Разборка плинтусов деревянных и из пластмассовых материалов в отсеках | 100 м плинтуса | 2.567 |
| 3. | Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм | 100 м2 стяжки | 4.551 |
| 4. | Устройство стяжек из выравнивающей смеси типа <Ветонит> 3000, толщиной 3 мм | 100 м2 стяжки | 4.551 |
| 5. | Устройство покрытий на растворе их сухой смеси с приготовлением раствора в построечных условиях из плиток гладких неглазурованных керамических для полов одноцветных | 100 м2 покрытия | 4.551 |
| 6. | Устройство плинтусов из плиток керамических | 100 м плинтуса | 2.567 |
| 7. | Разборка покрытий полов из линолеума комнат с 1 по 5 этажи | 100 м2 покрытия | 8.276 |
| 8. | Разборка плинтусов деревянных материалов комнат с 1 по 5 этажи | 100 м плинтуса | 9.217 |
| 9. | Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм комнат | 100 м2 стяжки | 8.276 |
| 10. | Устройство стяжек из выравнивающей смеси типа <Ветонит> 3000, толщиной 3 мм комнат | 100 м2 стяжки | 8.276 |
| 11. | Устройство покрытий из линолеума на клее комнат | 100 м2 покрытия | 8.276 |
| 12. | Устройство плинтусов поливинилхлоридных на винтах самонарезающих комнат | 100 м плинтуса | 9.217 |
| 13. | Укладка металлического накладного профиля (порога) в комнатах | 100 м профиля | 0.68 |
| 14. | Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание)из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм стен | 100 м2 оштукатуриваемой поверхности | 0.95 |
| 15. | Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плинтусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей по кирпичу и бетону | 100 м2 поверхности облицовки | 0.75 |
| 16. | Устройство подвесных потолков типа <Армстронг> по каркасу из оцинкованного профиля | 100 м2 поверхности облицовки | 1.48 |
| 17. | Панели декоративные пластиковые | м2 | 148 |
| 18. | Окрашивание водоэмульсионными составами поверхностей стен, ранее окрашенных водоэмульсионной краской с расчисткой старой краски более 35% | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 3.31 |
| 19. | Установка решеток вентиляционных | 1 решетка | 146 |
| 20. | Замена дверной одной стойки коробки длиной 2100мм. на всю длину со стороны врезного замка в каменных стенах без снятия полотен комнат | 10 коробок | 5 |
| 21. | Ремонт дверных полотен | 10 шт. | 5 |
| 22. | Смена дверных приборов замки врезные | 100 шт. приборов | 1.33 |
| 23. | Защелки врезные с ручками и корпусом для комнат и защелков санузлов | компл. | 55 |
| 24. | Улучшенная окраска ранее окрашенных дверей за один раз с расчисткой старой краски до 10% акватексом | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 6.8 |
| 25. | Устройство покрытий из плит керамогранитных размером 40х40 см | 100 м2 покрытия | 0.3 |
| 26. | Разборка поручней деревянных прямой части | 100 м поручня | 0.072 |
| 27. | Демонтаж лестниц прямолинейных и криволинейных, пожарных с ограждением | 1 т конструкций | 0.02 |
| 28. | Разборка х заполнений проемов дверных | 100 м2 | 0.04 |
| 29. | Разборка перегородок двухслойных из гипсокартонавс утеплением | 100 м2 | 0.502 |
| 30. | Ограждение крыльца перилами металлическими, хромированными | 100 м перил | 0.072 |
| 31. | Перила ограждения металлическая высотой 1,0 м . хромированные | п.м | 7.2 |
| 32. | Кладка наружных кирпичных стен с теплоизоляционными плитами общей толщиной 250 мм при высоте этажа до 4 м | 1 м3 кладки | 3.75 |
| 33. | Кладка стен из легкобетонных камней без облицовки при высоте этажа свыше 4 м | 1 м3 кладки | 1.88 |
| 34. | Изоляция изделиями из пенопласта насухо холодных поверхностей покрытий и перекрытий | 1 м3 изоляции | 1 |
| 35. | Облицовка стен по системе <КНАУФ> по одинарному металлическому каркасу из ПН и ПС профилей гипсокартонными листами в один слой (С 625) оконным проемом | 100 м2 стен (за вычетом проемов) | 0.15 |
| 36. | Устройство подвесных потолков из гипсокартонных листов (ГКЛ) по системе <КНАУФ> одноуровневых (П 113) | 100 м2 потолка | 0.072 |
| 37. | Установка блоков из ПВХ в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах площадью проема до 3 м2 | 100 м2 проемов | 0.04 |
| 38. | Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема до 3 м2 | 100 м2 проемов | 0.04 |
| 39. | Двери металлические с тепловой изоляцией (заводского изготовления) | м2 | 2 |
| 40. | Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами улучшенная по штукатурке стен | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0.2 |
| 41. | Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами улучшенная по сборным конструкциям стен, подготовленным под окраску | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0.15 |
| 42. | Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами улучшенная по сборным конструкциям потолков, подготовленным под окраску | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0.072 |
| 43. | Наружная облицовка поверхности стен сайдингом металлическим с полимерным покрытием с устройством металлического каркаса и теплоизоляционного слоя | 100 м2 поверхности облицовки | 0.085 |
| 44. | Протравка цементной штукатурки нейтрализующим раствором | 100 м2 протравленной поверхности | 0.63 |
| 45. | Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 2 раза потолков | 100 м2 покрытия | 0.253 |
| 46. | Устройство подвесных потолков из листов по системе <КНАУФ> одноуровневых (П 213) фойе 1 этажа | 100 м2 потолка | 0.3 |
| 47. | Смена унитазов типа <Компакт> | 100 приборов | 0.15 |
| 48. | Смена моек на одно отделение | 100 приборов | 0.12 |
| 49. | Смена раковин | 100 приборов | 0.16 |
| 50. | Смена сидений к унитазам | 100 приборов | 0.26 |
| 51. | Смена смесителей с душевой сеткой | 100 шт. | 0.15 |
| 52. | Смена смесителей раковин | 100 шт. | 0.35 |
| 53. | Герметик силиконовый KRASS, сантехнический, белый, бесцветный | л | 10 |
| 54. | Установка моечных одиночных с подводкой холодной и горячей воды квартир | 10 компл. | 0.2 |
| 55. | Установка кабин душевых с пластиковыми поддонами квартир | 10 компл. | 0.2 |
| 56. | Сплошное выравнивание штукатурки внутри здания (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью (типа <Ветонит>) толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями стен лестничной клетки | 100 м2 поверхности | 0.1 |
| 57. | Сплошное выравнивание штукатурки внутри здания (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью (типа <Ветонит>) толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями потолков лестничной клетки | 100 м2 поверхности | 0.15 |
| 58. | Окрашивание водоэмульсионными составами поверхностей стен, ранее окрашенных водоэмульсионной краской с расчисткой старой краски более 35% лестничной клетки | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0.6 |
| 59. | Окрашивание водоэмульсионными составами поверхностей потолков, ранее окрашенных водоэмульсионной краской, с расчисткой старой краски более 35% лестничной клетки | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0.3 |
| 60. | Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 2 раза стен | 100 м2 покрытия | 0.35 |
| 61. | Окрашивание водоэмульсионными составами поверхностей потолков, ранее окрашенных водоэмульсионной краской, с расчисткой старой краски более 35% | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0.25 |
| 62. | Сверление установками алмазного бурения в железобетонных конструкциях вертикальных отверстий глубиной 200 мм диаметром 25 мм перекрытиях балкона | 100 отверстий | 0.2 |
| 63. | Монтаж перегородок и вахты из алюминиевых сплавов сборно-разборных с остеклением | 100 м2 | 0.185 |
| 64. | Установка блоков из ПВХ в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах площадью проема до 3 м2 на вахте и на перегородке | 100 м2 проемов | 0.04 |

2. Основные технические требования

2.1  Участник размещения заказа должен привлекать к исполнению работ, только квалифицированных рабочих, имеющих соответствующий разряд и прошедших медицинское освидетельствование в случаях, установленных правовыми актами в области строительства (в частности, СНиП 12-03-2001 и СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве»)

2.2. Состав и порядок ведения исполнительной документации при осуществлении работ должен соответствовать РД-11-02-2006. В состав исполнительной документации должны быть включены:

график выполнения работ;

общий журнал производства работ;

журнал инструктажа по ТБ;

акт освидетельствования скрытых работ по установленной форме (СНиП 12-01-2004);

акт приемки выполненных работ.

2.3. При выполнении работ подрядная организация должна соблюдать требования нормативных правовых актов как в отношении работ, так и в отношении материалов, комплектующих и оборудования, используемого при выполнении работ.

3. Условия выполнения работ

3.1.    Организация проведения работ должна быть согласована с проректором ОЖД и КС ЯГСХА, ведущим  инженером.

3.2.   Качество ремонтно-строительных работ должен соответствии ГОСТ. Подрядчик несет материальную ответственность и возмещает владельцу здания убытки полностью или частично и компенсирует причиненный реальный ущерб имуществу, если он возник в результате:

- пожара, возникшего  по вине подрядчика, из-за нарушения им своих обязательств по договору;

- умышленных действий со стороны подрядчика;

- грубой неосторожности подрядчика;

- аварий инженерных сетей или иного оборудования, произошедших по вине подрядчика и при невозможности последнего предусмотреть или устранить причины, вызвавшие эти аварии.

3.3.  Организация транспортирования, складирования и хранения материалов, деталей, конструкций и оборудования должна соответствовать требованиям стандартов и технических условий и исключать возможность их повреждения, порчи и потерь.

Ежедневно, после выполнения работ, необходимо осуществлять очистку площадки от строительного мусора и своевременно вывозить на полигон свалки г. Якутска.

3.4. Работы выполняются в соответствии с действующими законодательствами РФ, утвержденными ТУ и технологическими регламентами и при соблюдении условий государственного контракта.

Соблюдение правил действующего внутреннего распорядка, контрольно- пропускного режима, внутренних положений и инструкций, требований администрации заказчика.  Обеспечить выполнение необходимых мероприятий по технике безопасности, пожарной безопасности.

Напольные плитки

Размер не менее 300х300мм, квадратные, толщиной не менее 3 мм, соответствующий ГОСТ 3135-2007. Цвет плитки серого или мраморного- уточнить с заказчиком. Клей для плитки должен быть усиленным.

4. Требования к применяемым строительным материалам

4.1.  Все строительные материалы и изделия должны соответствовать госстандартам Российской Федерации и иметь сертификаты соответствия систем сертификации ГОСТ Р ИСО 9001 и ГОСТ Р ИСО 9002 сертификаты противопожарной безопасности и качества организациями имеющими лицензию. Применяемые строительные материалы должны быть новыми (не бывшими в эксплуатации). Копии сертификатов - сертификаты (паспортов) качества, сертификаты соответствия, гигиенических сертификаты и т. п. должны быть  предоставлены Заказчику до момента начала производства работ, выполняемых с использованием соответствующих материалов и оборудования. Материалы, указанные в Техническом задании, не подлежат замене без письменного согласования с Заказчиком.

4.2. Подрядчик несет ответственность за соответствие используемых материалов государственным стандартам и техническим условиям. Обязан безвозмездно исправить по требованию Заказчика все выявленные недостатки, если  в процессе выполнения работ подрядчик допустил отступление от условий  контракта, ухудшившее качество работы в согласованные сроки.

4.3.  Все необходимые для производства работ материалы включены в стоимость выполнения работ и предоставляются Подрядчиком.

| № | Наименование | Технические, функциональные качества и другие характеристики материалов |
| --- | --- | --- |
| 1. | Герметик пенополиуретаноый | Пена монтажная типа Makrofleks, Soudal или эквивалент. В баллонах по 750 мл. Соответствующий ГОСТ. |
| 2. | Дюбели монтажные | Соответствующий ГОСТ. |
| 3. | Клинья пластиковые монтажные | Соответствующий ГОСТ. |
| 4. | Двери внутренние | Должны соответствовать требованиям ГОСТ |
| 5. | Замок врезной | Оцинкованный или медный с цилиндровым механизмом. Соответствующий ГОСТ. |
| 6. | Шурупы | С полукруглой головкой 3,5х35 мм. Соответствующий ГОСТ. |
| 7. | Винты самонарезающие | С уплотнительной прокладкой 4,8х35 мм. Соответствующий ГОСТ. |
| 8. | Доводчики | Соответствующий ГОСТ. |
| 10 | Сухая штукатурная смесь «Ротбанд» или эквивалент | Цвет: Белый Универсальная сухая штукатурная смесь на основе гипса с полимерными добавками. Предназначена для оштукатуривания вручную потолков и стен с различной поверхностью. Минимальная толщина слоя: не более 5 мм. Зернистость: не более 1,2 мм. Расход при слое 10 мм: не более 8,5 кг/м2. Плотность в затвердевшем состоянии: не менее 950 кг/м3 Упаковка: мешок бумажный не менее 30 кг. Соответствующий ГОСТ. |
| 11. | Шпаклевочная сухая смесь финишная «Vetonit» LR+ или эквивалент | Финишная шпатлевка на полимерном связующем белого цвета для выравнивания стен и потолков в сухих помещениях. Фракция смеси составляет не более 0,15 мм. Время высыхания: при t (+ 20+2) С° – 4 часа. Время выдержки шпатлевочного слоя до нанесения краски должно быть не менее 24 часов при t (+ 20+2) С°. Расход при сплошном шпаклевании при слое 1 мм -0,8 кг/м2 Упаковка: трехслойный мешок бумажный не менее 25 кг Цвет белый. Соответствующий ГОСТ. |
| 12. | Акриловая краска | Для внутренней покраски стен и потолков помещений. На однослойное покрытие расход не более 80-150г/м2 Время высыхания слоя не более 16 часов при t (20+2)о С и относительной влажности (65+5)% Качество акриловой краски должен отвечать ГОСТу. Наличие сертификатов качества изготовителя, оформленных в соответствии с требованиями ГОСТ, наличие копий санитарно- эпидемиологических заключений. Упаковки должны быть в ведрах или емкостях объемом от не менее 7литров и не более 14 литров |
| 13. | Колер | Универсальная пигментная колер для колерования воднодисперсных, алкидных эмалей, побелочных и других составов. Для внутренних и наружных работ, морозоустойчивая. Должны быть в баллонах или емкостях не менее 0,75л. Цвет: голубой, , слоновая кость, бирюзовый, синий. (количество колера соответствующих цветов уточнить) Должны соответствовать требованиям ГОСТ |
| 14. | Краска Акватекс или эквивалент | Для пропитки деревянных поверхностей. На однослойное покрытие расход не более 80-150г/м2 Время высыхания слоя не более 16 часов при t (20+2)о С и относительной влажности (65+5)% Качество краски должно отвечать ГОСТу. Наличие сертификатов качества изготовителя, оформленных в соответствии с требованиями ГОСТ, наличие копий санитарно- эпидемиологических заключений. Упаковки должны быть в банках или емкостях не менее 2кг. не более 10 кг. |
| 15. | Растворитель «646» или эквивалент | Для разбавления эмалей, нитролаков и нитрошпатлевок общего назначения. ГОСТ 18188-72. В стеклянных бутылях или емкостях не менее 0,5 литров и не более 1 литра. |
| 16. | Клей для плитки, усиленный, «Vetonit» или эквивалент | Клей для плитки, усиленный для любой керамической плитки на стены и полы любых помещений , с хорошей адгезией, прочностью и эластичности позволяющих применять на основаниях с высокой пешеходной нагрузкой, с низкое пылеобразованием, с возможностю выравнивать поверхности толщиной слоя до 15 мм. и с высокой морозостойкостью – более 75 циклов (по ГОСТ 5802-86). Мешок бумажный не менее 25 кг |
| 17. | Грунтовка | Для глубокого проникновения на акриловой основе предназначена для предварительной обработки сильновпитывающих оснований для последующего нанесения штукатурки, плиточного клея и др. строительных растворов, водно-дисперсионных акриловых красок латексная грунтовка со специальными добавками. Предназначена для подготовки и усиления адгезии различных оснований под последующее покрытие (грунтовка под покраску, шпаклевку, под штукатурку, под плитку, под обои и т.п.) Упаковки должны быть в емкостях не менее 3 и не более 10 кг. Должны соответствовать требованиям ГОСТ. |
| 18. | Уголок ПВХ | Размером 25х25 мм или 40х40 мм. Должны соответствовать требованиям ГОСТ. |
| 19. | Клей | Резиновый № 88-Н, Титан или эквивалент |
| 20. | Дверь противопожарная | Металлическая, ДПМ-02/30 или эквивалент. Должны соответствовать требованиям ГОСТ. |
| 21. | Гипсокартон | Толщина 12,5 мм. Должны соответствовать требованиям ГОСТ |
| 22. | Направляющие поперечные | ПН металлические, по ГОСТ |
| 23. | Направляющие продольные | ПД металлические, по ГОСТ |
| 24. | Саморезы по гипсокартону | 3,5х50, 3,5х40, 3,5х35мм Соответствующий ГОСТ 1144,1146; DIN 46,95,96 |
| 25. | Саморезы по металлу | Соответствующий ГОСТ 1144,1146; DIN 46,95,96 |
| 26. | Сетка монтажная | Должны соответствовать требованиям ГОСТ |
| 27. | Клей для плитки | Усиленный |
| 28. | Пластик панель | Цвет белый или серого цвета, пластик. Должны соответствовать требованиям ГОСТ. Панели декоративные пластиковые |
| 29. | Клей | Герметик, ПВА или эквивалент. Должны соответствовать требованиям ГОСТ. |
| 30. | Откосная планка | Шириной 250 мм из оцинкованной стали с полимерным покрытием. Должны соответствовать требованиям ГОСТ. |
| 31. | Шурупы-саморезы | 4,2х16 мм. Должны соответствовать требованиям ГОСТ. |
| 32. | Плитка напольная | Соответствующий ГОСТ, не менее 300х300мм Должны соответствовать требованиям ГОСТ № 6787-2001. Водопоглощение, % (не более) -4,5. Предел прочности при изгибе МПа (не менее) 25. Износостойкость, степень, PEI (metod) 1-4. Термическая стойкость глазури, гр. Цельсия 125. Твердость глазури по Моосу (не менее) 5 Цвет плитки согласовать с заказчиком. |
| 33. | Затирка | Цвет серый. Должны соответствовать требованиям ГОСТ. |
| 34. | Плитки для крыльца | Керамогранит, прямые. Толщина не менее 5 мм. Класс 5 . Цвет плитки согласовать с заказчиком. |
| 35. | Крестики для плитки | 2,5-3 мм. Должны соответствовать требованиям ГОСТ. |
| 36. | Выравнивающая смесь для пола | Типа «Ветонит» или эквивалент. Должны соответствовать требованиям ГОСТ. |
| 37. | Линолеум | Ширина: 3 метра, толщина не менее 2,4 мм. Коммерческий. Огнестойкий. Покрытие должно соответствовать требованиям пожарной безопасности . Характеристики пожарной безопасности не выше: В2, Д2, РП1, Т2, Г1. Мраморный или геометрический рисунок, цвета: светло-серые, коричневые или бежевые тона, соответствующий пожарной безопасности НБП и СНиП 21-01-97 и российским санитарно-гигиеническим стандартам. Цвет линолеума согласовать с заказчиком |
| 38. | Клей для линолеума | Для приклеивания рулонных напольных покрытий на вспененной из бетона, цементной стяжки, дерева, ДСП и ДВП, при затвердении не подвергающий к усадке, обеспечивающий высокую прочность клеевого соединения на сдвиг и отслаивание, пожарно- и взрывобезопасный, морозостойкий. Соответствующий ГОСТ 24064-80, 118108-80 |
| 39. | Плинтус | Напольный пластиковый, Длина: не менее 2,5 м. Цвет: коричневый. Соответствующий ГОСТ 19111-2001, 28984-91 |
| 40. | Угол наружный | ELSI 607 дуб коричневый с держателем или эквивалент . Соответствующий ГОСТ 19111-2001, 28984-91 |
| 41. | Угол внутренний | ELSI 607 дуб коричневый с держателем или эквивалент .Соответствующий ГОСТ 19111-2001, 28984-91 |
| 42. | Соединитель | ELSI 607 дуб коричневый или эквивалент. Соответствующий ГОСТ 19111-2001, 28984-91 |
| 44. | Заглушка | ELSI 607 левая дуб золотистый) или эквивалент. Соответствующий ГОСТ 19111-2001, 28984-91 |
| 46. | Заглушка | ELSI 607 правая дуб коричневый или эквивалент .Соответствующий ГОСТ 19111-2001, 28984-91 |
| 47. | Металлический накладной профиль | Порог –стык.Для стыка на дверном проеме на полу, металлического , золотистого, алюминиевого или медного цвета , длиной не менее 1 метра, |
| 48. | Дюбеля | Распорные полиэтиленовые 6х30мм Соответствующий ГОСТ 26998-86 |
| 49. | Саморезы | Остроконечные 35 мм. Соответствующий ГОСТ 1144,1146; DIN 46,95,96 |
| 50. | Грунтовка | Бетон-контакт или эвивалент. Должны соответствовать требованиям ГОСТ. |
| 51. | Брусья для дверных колод | Сечение 100х50 (40) мм. Должны соответствовать требованиям ГОСТ. |
| 56. | Изоспан | Изоспан «В». Паропроницаемая мембрана, применяется для защиты утеплителя, выполняется с внутренней стороны утеплителя конструкций. Состав 100% полипропилен. Паропроницаемость не менее 7 гр/м2 в сутки. Соответствующий ГОСТ 2678-94, 25898-93 |
| 57. | Фасадная панель из оцинкованной стали | Фасадная панель из оцинкованной стали с покрытием «Полиэстер» или эквиваелент Профлист . Должны соответствовать требованиям ГОСТ. |
| 58. | Саморезы | Кровельные. Для крепления металлочерепицы. Должны соответствовать требованиям ГОСТ. |
| 59. | Цемент | В упаковке 50 кг. 2016 года выпуска. Марки 300-500. Соответствующий ГОСТ 31108-2003 |
| 60. | Дюбели распорные полиэтиленовые | 6х40 мм,. Соответствующий ГОСТ. |
| 61. | Винты | самонарезающие остроконечные или дюбель гвоздь 4,8х70мм. Соответствующий ГОСТ. |
| 62. | Песок | Речной |
| 63. | Шкурка шлифовальная | Двухслойная с зернистостью 40-25. Соответствующий ГОСТ |
| 64. | Плитки плинтусные | Соответствующий ГОСТ |
| 65. | Плитки настенные | Соответствующий ГОСТ, 200х300мм. Должны соответствовать требованиям ГОСТ |
| 66. | Унитаз типа <Компакт> | Должны соответствовать требованиям ГОСТ |
| 67. | Мойка железная | Должны соответствовать требованиям ГОСТ 24843-81 |
| 68. | Раковина | Фарфоровый, фаянсовый, полуфарфоровый или керамический,, соответствующие требованиям ГОСТ 30493-96, ГОСТ 23759—85 |
| 69. | Сидения унитазам | Унитаз с косым выпуском с цельноотлитой полочкой. Соответствующие требованиям ГОСТ 21485-94, ГОСТ 30493-96, ГОСТ 13449-82.ГОСТ 22847-85 |
| 70. | Смесители с душевой сеткой и шлангом | Смеситель для душа двухрукояточный с подводками в раздельных отверстиях, настенный с душевой сеткой на стационароной трубке. Тип См-ДшДРНТр ГОСТ 25809Соответствующий ГОСТ |
| 71. | Смесители | Смеситель для умывальников и мойки однорукояточный центральный набортный, излив с аэратором. Тип См-УмОЦБА, См-МОЦБА. ГОСТ 25809-96 |
| 72. | Герметик силиконовый | KRASS, сантехнический, белый, бесцветный или эквивалент. Соответствующий ГОСТ |
| 73. | Кабина душевая с пластиковыми поддонами | Соответствующий ГОСТ |
| 74. | Антиплесень | Универсальный антисептик предназначен для уничтожения и препятствия появления плесени, грибка, мхов, водорослей и лишайников на таких поверхностях, как: камень, дерево, кирпич, бетон, минеральные штукатурки Упаковки обязательно в емкостях от не менее 1 и не более 5 кг. |
| 75. | Петли дверные | Соответствующий ГОСТ |
| 76. | Защелки | Соответствующий ГОСТ |
| 77. | Ручки дверные | Соответствующий ГОСТ |
| 78. | Поручни | Хромированные, Металлические Соответствующий ГОСТ |
| 79. | Перила | Хромированные, Металлические. Соответствующий ГОСТ |
| 80. | Панели для подвесных потолков | Соответствующий ГОСТ. Типа «Байкал» |
| 81. | Направляющие поперечные | для подвесных потолков. Соответствующий ГОСТ |
| 82. | Направляющие продольные | для подвесных потолков. Соответствующий ГОСТ |
| 83. | Подвес | для подвесных потолков. Соответствующий ГОСТ |
| 84. | Алюминиевые перегородки | Соответствующий ГОСТ |
| 85. | Дверной блок с алюминиевыми профилями | Дверные блоки должны иметь полную заводскую готовность: установленные запирающие приборы, петли, уплотняющие прокладки и законченную отделку, двупольные. Дверные блоки -с стеклами, утепленный - "теплые" профили с термовставками. Дверный блок должен соответствовать требованиям ГОСТ 26602.1-99. ГОСТ 26433.0-85, ГОСТ 30674-99, ГОСТ 23166-99 ГОСТ 30970-2002. «Общие технические условия» Цвет ПВХ профиля двери – белый Качество монтажных работ в соответствии ГОСТ 30971-02. Герметичность контуров уплотнения – соответствие классу 1 ГОСТ 52749-2007. Уплотнители черного или серого цвета, материал термопласт или эквивалент, с воздушной камерой, препятствующий залипанию уплотнителя в холодный период. Резиновые уплотнения должны быть непрерывными в углах, либо быть склеенными. Прилегание резины к стеклу или к другому заполнению должно быть ровным, без волн. В углах не допускаются никакие зазоры. Безотказность дверных приборов и петель (количество циклов открывания- закрывания – не менее 20000). Профиль дверного блока алюминиевый. Ширина профиля не менее50 мм. белого цвета. Конструкции дверного блока должны обеспечивать возможность регулировки зазора притвора створок относительно коробок в трех плоскостях. |
| 86. | Монтажная пена | Зимняя, профессиональная, соответствующий по ГОСТ Р 51697, 51697-2000, пена монтажная Fischer PUP 750 или эквивалент. |
| 87. | Дверные ручки | Белые, П-образные, ручки наружных дверей - скоба крашенная белая не менее 300 мм. , соответствующий стандартам и ГОСТ 30970-2002 или ручка от замка врезного |
| 88. | Дверные замки | Белого цвета, с запасными ключами не менее 3 шт.соответствующий ГОСТ 5089-2003 |
| 89. | Планки | Белого цвета, пластиковые, ПВХ, соответствующий ГОСТ |
| 90. | Пластиковые уголки | С размерами 30х30 или 25х25мм, белого цвета пластиковые, ПВХ, соответствующий ГОСТ 30673-99 |
| 91. | Алюминиевые перегородки | С стеклопакетами менее двухкамерные отвечающие требованиям ГОСТ 24866-99. Толщина, ширина профиля перегородок – не менее 70 мм. |
| 92. | Планки для крепления перегородок | Металлические, соответствующий ГОСТ |
| 93. | Полублок | Размеры 390х120х188 мм.. Шлакоблоки для перегородок-полублок. Для кладки стен. Должны соответствовать требованиям ГОСТ 6133-84 |
| 94. | Окна их ПВХ | Цвет ПВХ профиля окон – белый. Профиль оконных блоков из ПВХ. Стеклопакет – не менее двухкамерные отвечающие требованиям ГОСТ 24866-99. Соответствующий ГОСТ 30970-2002.Толщина, ширина профиля рамы оконных блоков – не менее 70 мм. Количество камер в профиле рамы не менее 5. Толщина стеклопакета не менее 40 мм. Морозоустойчивость оконных блоков из ПВХ не менее -500С. Двухстворчатая:1 створка- глухая, 1 створка- поворотно-откидная с площадью проема до 2 м2 |
| 95. | Лента бутиловая | Соответствующий ГОСТ. |
| 96. | Лента бутиловая диффузионная | Соответствующий ГОСТ. |
| 97. | Герметик пенополиуретановый | Пена монтажная типа Makrofleks, Soudal или эквивалент. В баллонах по 750 мл. Соответствующий ГОСТ. |
| 98. | Лента ПСУЛ | 10х130 (10х132, 10х150) мм. Соответствующий ГОСТ. |
| 99. | Дюбели монтажные | Соответствующий ГОСТ. |
| 100. | Двери внутренние из ПВХ | Утепленный - "теплые" профили с термовставками. Толщина заполнений всех дверных полотен не менее 24 мм с оцинкованными металлическими листами с двух сторон белого цвета. Дверной блок вахты - с стеклопакетами на верхней части. Перегородки глухой. Должны соответствовать требованиям ГОСТ 26602.1-99. ГОСТ 26433.0-85, ГОСТ 30674-99, ГОСТ 23166-99 ГОСТ 30970-2002 |
| 101. | Светодиодный светильник | Мощность светильника не менее: 40 Вт Температура свечения не менее: 6500К Световой поток не менее: 3260 Лм Коэффициент пульсации не более: 5% Габаритные размеры не менее: 1200х75х25,5 мм Срок службы светодиодов не менее 30000 часов Угол рассеивания светового потока не менее: 120 о Степень защиты от пыли и влаги: не менее IP20. Должны соответствовать требованиям ГОСТ |
| 102. | Кабель | Двойная изоляция, сечение не менее 1.5 мм2 , из не горючего материала. Должны соответствовать требованиям ГОСТ |
| 103. | Кабель- канал | Габариты не менее 25х16 мм. Должны соответствовать требованиям ГОСТ |
| 104. | Блоки дверные | Однопольные с полотном глухим. Массивные. Должны соответствовать требованиям ГОСТ |
| 105. | Электропроводки | Провод с креплением бандажами. Сечение не менее 2.5 мм2. Должны соответствовать требованиям ГОСТ |
| 106. | Выключатель одноклавишный | Утопленного типа при скрытой проводке. Должны соответствовать требованиям ГОСТ |
| 107. | Светильник | Потолочный или настенный с креплением винтами или болтами для помещений с нормальными условиями среды, двухламповый. Должны соответствовать требованиям ГОСТ |
| 108. | Трубы | Водоснабжения из многослойных металлополимерных труб диаметром 25 мм. Должны соответствовать требованиям ГОСТ |
| 109. | Трубы канализации | Из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром 50 мм. Должны соответствовать требованиям ГОСТ |
| 110. | Трубы канализации | Из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром 160 мм. Должны соответствовать требованиям ГОСТ |
| 111. | Дверь наружная металлическая | Металлическая, ДПМ-02/30 или эквивалент. Должны соответствовать требованиям ГОСТ. |
| 112. | Розетки | Утопленного типа при скрытой проводке. Должны соответствовать требованиям ГОСТ |
| 113. | Гибкая подводка (гайка*гайка) | Должны соответствовать требованиям стандартов ГОСТ 1533-89, ГОСТ 5496, ГОСТ 5632-72 |
| 114. | Гибкая подводка (гайка*штуцер) | Должны соответствовать требованиям стандартов ГОСТ 1533-89, ГОСТ 5496, ГОСТ 5632-72 |

Требования оконным и дверным  блокам из ПВХ-профиля:

1. Оконные блоки должны иметь полную заводскую готовность: установленные запирающие приборы, петли, стеклопакеты, уплотняющие прокладки и законченную отделку.

2. Оконные и дверные блоки должны соответствовать требованиям ГОСТ 23166-99 «Блоки оконные общие технические условия», ГОСТ 30674-99 «Блоки оконные из поливинилхлоридных профилей, стеклопакеты - ГОСТ 24866-99 «Стеклопакеты клееные строительного назначения. Технические условия», ГОСТ 30674-99, ГОСТ 23166-99. Общие технические условия»

- Цвет ПВХ профиля окон – белый

- Профиль оконных  блоков из ПВХ

- Стеклопакет – не менее двухкамерные  отвечающие требованиям ГОСТ 24866-99.

- Толщина, ширина профиля рамы оконных блоков – не менее 70 мм.

- Количество камер в профиле рамы не менее 5.

- Толщина стеклопакета не менее 40 мм.

- Морозоустойчивость оконных блоков из ПВХ не менее -500С

- Качество монтажных работ в соответствии ГОСТ 30971-02.

- Класс оконных и дверных блоков должно быть:

Приведенное сопротивление и теплопередаче  не менее 0,61м2.0С/Вт  В2

Звукоизоляция Rа транспортного потока (30дБа)   Г

Общий коэффициент пропускания света  Г

Сопротивление ветровым нагрузкам В

- Количество контуров уплотнение не менее 2.

- Герметичность контуров уплотнения – соответствие классу 1 ГОСТ 52749-2007.

- Уплотнители черного или серого цвета, материал термопласт или эквивалент, с воздушной камерой, препятствующий залипанию уплотнителя в холодный период.

- Стеклопакет –  межстекольное пространство заполнено аргоном или осушенным воздухом.

- При монтаже  оконных блоков предусматривается последующая отделка внутри помещения- отделка откосов пластиковыми панелями и уголками , на откосах наружные –штукатурка и покраска, установка водоотлива.

- Подоконный профиль –ПВХ.

- Наружный отлив – алюминиевый или оцинкованный лист, толщиной не менее 0,5 мм., шириной не менее 250мм.

- Изготовление  окон согласно требованиям ГОСТ 30674-99 и ГОСТ 23166-99.

- Исполнитель работ обеспечивает доставку, разгрузку, демонтаж старых оконных и   балконных конструкций, снятие оконных стекол с старых оконных рам и аккуратное складирование в указанном заказчиком месте, вынос и вывоз мусоров, старых оконных и балконных конструкций за территорию академии на полигон свалки г. Якутска.

- Наличие подстановочного профиля для крепления наружного отлива.

- Общая площадь оконных конструкций - в соответствии с утвержденной сметой.  Тип открывания окон – поворотно-откидной.

- Безотказность оконных приборов и петель (количество циклов открывания-  закрывания – не менее 20000).

- Использовать фурнитуру по ГОСТ 30777-2001, ГОСТ 538-2001 и  ГОСТ 23166-99 «Блоки оконные. Общие технические условия»

3. Монтаж должен быть выполнен в соответствии с технологией производства данного вида работы, в соответствии с ГОСТ Р 52749-2007 «Швы монтажные оконные с паропроницаемыми саморасширяющимися лентами. Технические условия» и ГОСТ  30971-2002 и соответстующими ГОСТами. При монтаже необходимо соблюдать все меры по защите конструкций, рам и элементов от механических повреждений и загрязнений. После сборки и монтажа готовой конструкции необходимо очистить или протереть специальными чистящими средствами.

4. Все необходимые для производства работ материалы включены в стоимость выполнения работ и предоставляются Подрядчиком.

Конструкции оконных блоков должны обеспечивать возможность регулировки зазора притвора створок относительно коробок в трех плоскостях.

Отделка внутренних откосов выполняют из пластиковых панелей, наружных боковых поверхностей оконных проемов должна быть произведена  оштукатуриванием, шпаклевкой и покраской фасадной краской.     Исполнитель работ обеспечивает доставку, разгрузку, подъем на этажи оконных блоков и демонтаж старых оконных и дверных конструкций, вынос и  вывоз мусора за территории академии до полигона свалки г. Якутска, снятие оконных стекол с старых рам и аккуратное складирование в указанном заказчиком месте и установку оконных, блоков из ПВХ.

Дверные блоки должны иметь полную заводскую готовность: установленные запирающие приборы, петли,  уплотняющие прокладки и законченную отделку, двупольные.

## Дверные блоки должны соответствовать требованиям ГОСТ 26602.1-99. ГОСТ 26433.0-85, ГОСТ 30674-99, ГОСТ 23166-99 ГОСТ 30970-2002.

«Общие технические условия»

Цвет ПВХ профиля дверей – белый

Качество монтажных работ в соответствии ГОСТ 30971-02.

Количество контуров уплотнение не менее 2.

Герметичность контуров уплотнения – соответствие классу 1 ГОСТ 52749-2007.

Уплотнители черного или серого цвета, материал термопласт или эквивалент, с воздушной камерой, препятствующий залипанию уплотнителя в холодный период. Резиновые уплотнения  должны быть непрерывными в углах, либо быть склеенными. Прилегание резины к стеклу или к другому заполнению должно быть ровным, без волн. В углах не допускаются никакие зазоры.

Безотказность дверных приборов и петель (количество циклов открывания-  закрывания – не менее 20000).

Профиль дверных блоков тамбура главного входа алюминиевый. Ширина профиля не менее70 мм. белого цвета.

Ручки наружных дверей - скоба крашенная белая не менее 300 мм.

Все дверные полотна без стеклопакетов, заполнения из несгораемых пластиковых панелей, толщиной не менее 24 мм, с паропроницаемыми саморасширяющимися лентами на стыках дверного проема и дверного блока.

На наружных  дверных полотнах и тамбурах, эвакуационных выходах и лестничных клетках устанавливаются доводчики, на наружных и внутренних дверях врезные замки с П –образной ручкой белого цвета  или нержавеющей стали не менее 300 мм.

На дверных полотнах лестничных клеток - с стеклопакетами,  должны быть армированные.

Конструкции дверных блоков должны обеспечивать возможность регулировки зазора притвора створок относительно коробок в трех плоскостях.

5. Требования к технике безопасности, ПБ и охране труда

5.1. Вся полнота ответственности при выполнении работ на объекте за соблюдением норм и правил по технике безопасности и пожарной безопасности возлагается на Подрядчика работ. Работники подрядной организации должны соблюдать требование пожарной безопасности в соответствии Правила противопожарной режима. Особое внимание следует уделить предотвращению аварийных ситуаций путем организации мероприятий, повышающих надежность и безопасность выполнения работ.

5.2. Организация и выполнение работ должны осуществляться при соблюдении законодательства Российской Федерации об охране труда, а также иных нормативных правовых актов. Охрана труда рабочих должна обеспечиваться выдачей Подрядчиком необходимых средств индивидуальной защиты. В процессе производства ремонтных работ должны соблюдаться требования СНиП 12-03-2001 по безопасности труда в строительстве.

При несчастных случаях на производстве действовать согласно Трудового Кодекса РФ.

5.3. При необходимости отключения инженерных сетей (кабельное хозяйство, слаботочные сети, системы водоснабжения и т.д.) согласовать отключение с соответствующими службами владельца здания.

5.4. Подрядчик обязан обеспечить постоянное присутствие на объекте лица, осуществляющего контроль за выполнением работ и ответственного за персонал Подрядчика и технику безопасности проведения работ.

5.5. Запретить курения работников подрядной организации в здании, согласно Федерального закона  от 23.02.2013 N 15-ФЗ "Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего дыма и последствий потребления табака"

6. Требования к качеству выполнения работ

6.1.    Строительно-ремонтные  работы должны выполняться качественно и в срок. Соблюдать технологию выполнения ремонтных работ.

6.2. Выполненные  ремонтно-сантехнические  работы должны соответствовать требованиям СНиПов, ППР, НБП 110-03,ППБ, ГОСТ,ТУ.

6.3.  Гарантии качества распространяются на все конструктивные элементы и работы, выполняемые Подрядчиком по договору. Исчисление гарантийного срока качества выполненных работ наступает с момента подписания формы №КС-2 Акта о приемке выполненных работ и должен составлять не менее 5 года (60 месяцов). Началом срока действия гарантийных обязательств подрядчика является дата подписания акта о приемке выполненных работ №КС-2 и справки о стоимости выполненных работ № КС-3. В период эксплуатации и действия срока, предоставленных подрядчиком гарантий качества выполненных работ, подрядчик устраняет за свой счет.

6.4.  Гарантийный срок продлевается на период устранения недостатков, а на части работ, по которым проводилось  устранение недостатков, устанавливается новый гарантийный срок- равный основному гарантийному сроку.

7. Порядок сдачи и приемки результатов работ:

Подрядчик, по требованию Заказчика, обязан предоставлять информацию о ходе выполнения работ. Рассмотрение и приемка результатов выполненных работ осуществляется уполномоченной Заказчиком комиссией в соответствии со сроками выполнения работ.

Предоставить Заказчику при передаче результата работ всю необходимую исполнительную и техническую документацию.

Отв. по тех.заданию:

Вед. инженер

Сивцев Д.Д.

Раб.тел.35-82-84

Сот.тел. 89644179081