ЧАСТЬ 6. ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на поставку моторных, трансмиссионных, смазочных масел,

охлаждающих жидкостей.

| № п/п | Наименование товара | Качественные и функциональные характеристики товара и требования к нему |
| --- | --- | --- |
| 1 | G-Profi MSI 10W-40 | Полусинтетическое универсальное моторное масло. Одобрения/соответствия/уровень свойств: SAE 10W-40, API CI-4/SL, ACEA E7, A3/B4 MB-Approval 228.3, MAN M3275, Volvo VDS-3, Renault Trucks RLD /RLD-2, Deutz DQC III, MTU cat. 2, Caterpillar ECF-1a, Cummins CES 20077, Detroit Diesel DDC 93K215, MACK EOM-Plus, Komatsu ,ОАО «КАМАЗ», ОАО «Автодизель» (ЯМЗ) , Сертифицировано ААИ ФИЗИКО-ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ: Вязкость кинематическая при 40 °С, мм²/с – 109-111 Вязкость кинематическая при 100 °С, мм²/с – 14-16 Индекс вязкости – 149-151 Температура вспышки в открытом тигле, °С не менее 228 Температура застывания, °С не выше -38 Щелочное число, мг KOH/г не менее 11 Зольность сульфатная, % не более 1,33 Плотность, при 15 °С, кг/м³ – 874-876 |
| 2 | G-Box Expert GL-5 75W-90 | Полусинтетическое трансмиссионное масло для наиболее нагруженных зубчатых передач легковых, грузовых автомобилей и специальной техники, работающих в тяжёлых условиях. Спецификации и одобрения: API GL-5, SAE 75W-90 Вязкость кинематическая: при 40 °C, мм²/с – 109,8-110,2 при 100 °C, мм²/с – 17,5-17,7 Индекс вязкости – 175-178 Температура вспышки в открытом тигле, °C не менее 206 Температура застывания , °C не выше -42 Плотность при 15 °C кг/м³ – 885-887 |
| 3 | Gazpromneft Antifreeze 40 (красный) | Охлаждающая жидкость, предназначена для охлаждения двигателей внутреннего сгорания. ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ: Внешний вид – однородная прозрачная жидкость красного цвета, без механических примесей. Плотность при 20°С, г/см³ - 1,120-1,122 Температура кипения, °С не ниже 108 Резерв щелочности, мл HCl – 6,0-6,2 Температура кристаллизации, °C не выше -38 |
| 4 | Газпромнефть ТОСОЛ 40 | Охлаждающая жидкость, предназначенная для использования в системах охлаждения двигателей внутреннего сгорания. На основе этиленгликоля и деминерализованной воды. Однородная прозрачная жидкость синего цвета, без механических примесей, на основе этиленгликоля и деминерализованной воды. Температура начала кристаллизации не выше -37°С Температура защиты от замерзания, не выше -40°С Температура кипения, не ниже 108°С Щелочность не менее 10см³ плотность при 20°С не менее 1,069г/см³, но не более 1,074 г/см³ |
| 5 | Литол-24 | Антифрикционная многоцелевая водостойкая смазка на основе минерального масла, литиевого мыла и высокоэффективного пакета присадок. СПЕЦИФИКАЦИИ И ОДОБРЕНИЯ: DIN 51 502 K 3 K -40, ФИЗИКО-ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ: Температура каплепадения, °С – 193-195 Коллоидная стабильность, % - 11-11,5 |
| 6 | Gazpromneft Diesel Premium 15W-40 | Всесезонное универсальное минеральное моторное масло. СПЕЦИФИКАЦИИ И ОДОБРЕНИЯ: SAE 15W-40, API CI-4/SL, ACEA E7 MB 228.3, Deutz DQC III-10, Volvo VDS-3, Renault Trucks RLD/RLD-2, Mack EO-N/EO-M Plus, Cummins CES 20078, ОАО «КАМАЗ», ОАО «Автодизель» (ЯМЗ), MTU cat.2, MAN M3275-1, Caterpillar ECF-1a/2, Global DHD-1 ФИЗИКО-ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ: Вязкость кинематическая: при 100 °C, мм²/с – 14,7-14,9 Индекс вязкости – 133-135 Температура вспышки в открытом тигле, °C не менее 228 Температура застывания , °C не выше -33 Плотность при 20 °C г/см³ – 0,883-0,885 Щелочное число, мг KOH/г не менее 10 Зольность сульфатная, % не более 1,4 |
| 7 | Gazpromneft Diesel Extra 10W-40 | Всесезонное универсальное минеральное моторное масло. СПЕЦИФИКАЦИИ И ОДОБРЕНИЯ: API СF-4/CF/SG ОАО «КАМАЗ», ОАО «Автодизель» (ЯМЗ), Сертифицировано ААИ ФИЗИКО-ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ: Вязкость кинематическая: при 100 °C, мм²/с – 14,3-14,5 Температура вспышки в открытом тигле, °C не менее 230 Температура застывания , °C не выше -32 Плотность при 20 °C г/см³ – 0,883-0,885 Щелочное число, мг KOH/г не менее 10,7 Зольность сульфатная, % не более 1,5 |
| 8 | Газпромнефть ВМГЗ | Всесезонные гидравлические масла. ФИЗИКО-ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ: Вязкость кинематическая при 50 °С, мм²/с – 11,9-12,1 Вязкость динамическая, мПа•с: при -25 °С -840-842 Температура вспышки в открытом тигле, °С не менее 186 Температура застывания, °С не выше -44 Щелочное число, мг KOH/г не менее 0,37 Плотность, при 20 °С, г/см³ - 0,854-0,856 |
| 9 | Gazpromneft Super T-3 | Всесезонное трансмиссионное масло СПЕЦИФИКАЦИИ И ОДОБРЕНИЯ: API GL-5 ZF TE-ML 16С, 17B, 19B, 21A, ОАО «АВТОВАЗ» ФИЗИКО-ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ: Вязкость кинематическая при 100 °С, мм²/с - 17,3-17,5 Вязкость кинематическая при 40 °С, мм²/с – 198,1-198,3 Вязкость динамическая при -12 °С, мПа•с – 19980-20000 Индекс вязкости не менее 94 Температура вспышки в открытом тигле, °С не менее 234 Температура застывания, °С не выше -29 Плотность, при 20 °С, г/см³ - 0,900-0,902 |
| 10 | G-Profi MSI Plus 15W-40 | Универсальное моторное масло класса SHPD (Super High Performance Diesel). СПЕЦИФИКАЦИИ И ОДОБРЕНИЯ: API CI-4/SL ACEA E7 Cummins CES 20076/77/78 MB-228.3 MAN M 3275-1 MTU Cat.2 Volvo VDS-3 Renault Trucks RLD-2 Mack EO-N Deutz DQC III Detroit Diesel DDC 93K215 Caterpillar ECF-1a/ECF-2 JASO DH-1; Komatsu ПАО «Автодизель» ЯМЗ, ПАО "КАМАЗ", ААИ Д5 ФИЗИКО-ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ: Вязкость кинематическая при 40 °С, мм²/с – 115,6-115,8 Вязкость кинематическая при 100 °С, мм²/с – 15,05-15,07 Индекс вязкости не менее 134 Температура вспышки в открытом тигле, °С не менее 232 Температура застывания, °С не выше -32 Плотность, при 15 °С, кг/м³ - 886-888 Щелочное число, мг KOH/г не менее 11,3 Зольность сульфатная, % масс не более 1,4 |
| 11 | Gazpromneft Hydraulic HVLP-32 | Гидравлическое масло. Спецификации и одобрения: Denison HF-0,1, 2, MAG P-68, Eaton Vickers 35VQ25, Bosch Rexroth RE 90220, ОАО Пневмостроймашина, DIN 51524 Part 3, Bosch Rexroth RDE 90235 Физико-химические характеристики: Класс вязкости по ISО – 32 Вязкость кинематическая: при 40 °С, мм²/с – 32-34 при 100 °С, мм²/с – 6,3-6,5 при -20 °С, мм²/с – 1197-1200 Индекс вязкости – 158-160 Температура вспышки в открытом тигле, °С не менее 218 Температура застывания, °С не выше -46 Кислотное число, мг KOH/г – 0,5-0,6 Класс чистоты – 12 Плотность при 20 °С, кг/м³ – 869-871 Коррозия меди, 3 ч при 100 °С – 1В |
| 12 | Масло моторное Газпромнефть М-10ДМ | Масло моторное для дизилей. ГОСТ 8581-78 СПЕЦИФИКАЦИИ И ОДОБРЕНИЯ: API CD ФИЗИКО-ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ: Вязкость кинематическая при 100 °С, мм²/с – 15,3-15,5 Индекс вязкости – 93-95 Температура вспышки в открытом тигле, °С не менее 246 Температура застывания, °С не выше -21 Щелочное число, мг KOH/г не менее 9,0 Зольность сульфатная, % не более 1,3 Плотность, при 20 °С, г/см³ - 0,896-0,898 |
| 13 | Масло моторное Газпромнефть М-10Г2к | Масло моторное для автомобильных и тракторных дизилей. ГОСТ 8581-78 СПЕЦИФИКАЦИИ И ОДОБРЕНИЯ: API CС ФИЗИКО-ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ: Вязкость кинематическая при 100 °С, мм²/с – 11,2-11,4 Индекс вязкости – 95-97 Температура вспышки в открытом тигле, °С не менее 241 Температура застывания, °С не выше -24 Щелочное число, мг KOH/г не менее 7,0 Зольность сульфатная, % не более 1,0 Плотность, при 20 °С, г/см³ - 0,890-0,892 |
| 14 | Масло G-Box Expert ATF DX III | Всесезонная высококачественная рабочая жидкость. Предназначена для автоматических коробок передач, гидроусилителей рулевого управления легковых и грузовых автомобилей, автобусов, внедорожников, строительной и специальной техники СПЕЦИФИКАЦИИ И ОДОБРЕНИЯ: DEXRON IIIG Ford MERCON ZF TE-ML 02F, 03D, 04D, 05L, 09, 11B, 14A, 17C, 21L Voith H55.6335 MAN 339 V1/Z1 MB 236.1, 236.2, 236.3, 236.5,236.6, 236.7, 236.11 Volvo CE 97340, 97341 Allison C-4 GM TASA Cat TO-2 ФИЗИКО-ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ: Вязкость кинематическая при 100 °C, мм2/с - 7,2-7,4 Динамическая вязкость по Брукфилду при -40 °С – 18000-18010 Температура вспышки в открытом тигле, °C не менее 217 Температура застывания , °C не выше -48 Плотность при 15 °C кг/м³ - 860-862 |
| 15 | Масло моторное Gazpromneft Premium L 10W-40 | СПЕЦИФИКАЦИИ И ОДОБРЕНИЯ: API SL/CF, ACEA A3/B4, 10W-40 Физико-химические характеристики: Вязкость кинематическая при 100 °С, мм2 /с – 14,2-14,5 Вязкость кинематическая при 40 °С, мм2 /с – 98,1-98,4 Индекс вязкости – 150-153 Температура вспышки в открытом тигле, °С не менее 229 Температура застывания, °С не выше -39 Щелочное число, мг KOH/г не менее 9,1 Зольность сульфатная, % не более 1,31 |
| 16 | Газпромнефть МГЕ-46В | Масло, предназначенное для гидравлических систем Физико-химические характеристики: Вязкость кинематическая при 100 °С, мм2 /с – 6,7-6,9 Вязкость кинематическая при 40 °С, мм2 /с – 47-47,2 Индекс вязкости – 93-95 Температура вспышки в открытом тигле, °С не менее 222 Температура застывания, °С не выше -32 Кислотное число, мг KOH/г 1,08-1,10 |
| 17 | Gazpromneft Antifreeze BS 40 (зеленый) | Охлаждающая жидкость, предназначена для охлаждения двигателей внутреннего сгорания. ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ: Химический состав - моноэтиленликоль с добавлением ингибиторов Внешний вид – однородная прозрачная жидкость зеленого цвета, без механических примесей. Плотность при 20°С, г/см³ - 1,120-1,123 Температура кипения, °С не ниже 108 pH, при 20°С, 50% об. – 8-10,5 Температура кристаллизации, °C не выше -37 |
| 18 | Gazpromneft GL-5 80W-90 | Трансмиссионное масло СПЕЦИФИКАЦИИ И ОДОБРЕНИЯ: API GL-5, ZF TE-ML 16C, 17B, 19B, 21A, ZF TE-ML 05А, 07A, 08, 12Е, 16В, 16D, MAN 342 Type M2, Scania STO 1:0, ПАО «АВТОВАЗ» ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ: Вязкость кинематическая при 100 °С, мм² /с – 14,2-14,4 Температура вспышки в открытом тигле, °С не менее 220 Температура застывания, °С не выше -32 Плотность при 20 °С, кг/м³ - 896-898 |
| 19 | масло моторное Total TP Max 10w40 | Всесезонное масло Одобрения/соответствия/уровень свойств: API CI-4 / CH-4, ACEA E7 / E5 Caterpillar ECF-1, MB Approval 228.3 / MB 228.3, Volvo VDS-3, Renault RLD, Deutz DQC II-10, Cummins CES 20076, Cummins CES 20077, Cummins CES 20078, Allison C-4, ZF TE-ML 07C, MAN M 3275, Caterpillar TO-2 ФИЗИКО-ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ: Вязкость кинематическая при 40 °С, мм²/с – 81,4-81,6 Вязкость кинематическая при 100 °С, мм²/с – 13-15 Индекс вязкости – 159-162 Температура вспышки в открытом тигле, °С не менее 235 Температура застывания, °С не выше -42 Плотность, при 15 °С, кг/м³ – 0,871-0,873 |

Рассчет начальной максимальной цены.

| Хангаласский филиал |
| --- |
| № | Наименование | июнь | июль | август | сентябрь | Итого, тонн | Цена за кг.,руб. | Итого, руб. |
| 1 | Масло G-Box Expert ATF DX III | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,40 | 230,00 | 92 000,00 |
| 2 | Газпромнефть ВМГЗ | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 1,00 | 94,40 | 94 400,00 |
| 3 | G-Box Expert GL-5 75W-90 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,80 | 389,40 | 311 520,00 |
| 4 | Масло моторное Total TP Max 10w40 (дизель) | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,80 | 280,00 | 224 000,00 |
| 5 | G-Profi MSI 10w-40 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 2,00 | 224,20 | 448 400,00 |
| 6 | Gazpromneft Antifreeze BS 40 (зеленый) | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,80 | 82,60 | 66 080,00 |
| 7 | Газпромнефть Тосол 40 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,80 | 70,80 | 56 640,00 |
| 8 | Литол-24 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,40 | 129,80 | 51 920,00 |
| 9 | Gazpromneft Antifreeze (красный) | 0,20 |  | 0,20 |  | 0,40 | 82,60 | 33 040,00 |
|  |  |  |  |  |  |  | Итого: | 1 378 000,00 |
| Амгинский филиал |
| № | Наименование | июнь | июль | август | сентябрь | Итого, тонн | Цена за кг.,руб. | Итого, руб. |
| 1 | Газпромнефть Тосол 40 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 1,00 | 70,80 | 70 800,00 |
| 2 | Масло моторное Газпромнефть М-10ДМ | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 1,00 | 82,60 | 82 600,00 |
| 3 | Газпромнефть ВМГЗ | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,80 | 94,40 | 75 520,00 |
| 4 | Gazpromneft Diesel Premium 15W-40 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 1,00 | 150,00 | 150 000,00 |
| 5 | G-Profi MSI 10w-40 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,80 | 224,20 | 179 360,00 |
| 6 | Gazpromneft GL-5 80W-90 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,80 | 110,00 | 88 000,00 |
| 7 | Масло моторное Газпромнефть М-10Г2к | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,80 | 82,60 | 66 080,00 |
| 8 | Gazpromneft Hydraulic HVLP-32 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 1,00 | 153,40 | 153 400,00 |
| 9 | Литол-24 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,20 | 129,80 | 25 960,00 |
|  |  |  |  |  |  |  | Итого: | 891 720,00 |
| Нюрбинский филиал |
| № | Наименование | июнь | июль | август | сентябрь | Итого, тонн | Цена за кг.,руб. | Итого, руб. |
| 1 | Газпромнефть Тосол 40 | 0,40 | 0,60 | 0,60 | 0,40 | 2,00 | 70,80 | 141 600,00 |
| 2 | Газпромнефть ВМГЗ |  |  | 0,60 | 0,60 | 1,20 | 94,40 | 113 280,00 |
| 3 | Gazpromneft Super T-3 | 0,20 | 0,40 | 0,20 | 0,20 | 1,00 | 106,20 | 106 200,00 |
| 4 | Масло моторное Газпромнефть М-10ДМ | 0,40 | 0,60 | 0,60 | 0,40 | 2,00 | 82,60 | 165 200,00 |
| 5 | G-Profi MSI 10w-40 | 0,40 | 0,60 | 0,60 | 0,40 | 2,00 | 224,20 | 448 400,00 |
| 6 | Gazpromneft Diesel Extra 10W-40 | 0,20 | 0,40 | 0,20 | 0,20 | 1,00 | 140,00 | 140 000,00 |
| 7 | Gazpromneft Antifreeze BS 40 (зеленый) | 0,20 |  |  |  | 0,20 | 82,60 | 16 520,00 |
| 8 | Газпромнефть МГЕ-46В | 0,40 | 0,20 |  |  | 0,60 | 82,60 | 49 560,00 |
| 9 | Gazpromneft Hydraulic HVLP-32 | 0,20 | 0,20 |  |  | 0,40 | 153,40 | 61 360,00 |
| 10 | Масло моторное Total TP Max 10w40 (дизель) | 0,20 | 0,20 | 0,20 |  | 0,60 | 280,00 | 168 000,00 |
|  |  |  |  |  |  |  | Итого: | 1 410 120,00 |
| Вилюйский филиал |
| № | Наименование | июнь | июль | август | сентябрь | Итого, тонн | Цена за кг.,руб. | Итого, руб. |
| 1 | Газпромнефть Тосол 40 | 0,20 | 0,20 |  |  | 0,40 | 70,80 | 28 320,00 |
| 2 | Газпромнефть ВМГЗ | 0,20 | 0,20 | 0,40 | 0,40 | 1,20 | 94,40 | 113 280,00 |
| 3 | Gazpromneft Super T-3 | 0,20 |  |  |  | 0,20 | 106,20 | 21 240,00 |
| 4 | Масло моторное Газпромнефть М-10ДМ | 0,40 | 0,20 | 0,20 |  | 0,80 | 82,60 | 66 080,00 |
| 5 | G-Profi MSI 10w-40 | 0,20 | 0,20 | 0,20 |  | 0,60 | 224,20 | 134 520,00 |
| 6 | Газпромнефть МГЕ-46В | 0,20 |  |  |  | 0,20 | 82,60 | 16 520,00 |
|  |  |  |  |  |  |  | Итого: | 379 960,00 |
| Верхневилюйский филиал |
| № | Наименование | июнь | июль | август | сентябрь | Итого, тонн | Цена за кг.,руб. | Итого, руб. |
| 1 | Газпромнефть Тосол 40 | 0,20 | 0,20 |  |  | 0,40 | 70,80 | 28 320,00 |
| 2 | Газпромнефть ВМГЗ | 0,20 | 0,20 | 0,20 |  | 0,60 | 94,40 | 56 640,00 |
| 3 | Gazpromneft Super T-3 | 0,20 | 0,20 |  |  | 0,40 | 106,20 | 42 480,00 |
| 4 | Масло моторное Газпромнефть М-10ДМ | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,80 | 82,60 | 66 080,00 |
| 5 | Gazpromneft Hydraulic HVLP-32 | 0,20 |  |  |  | 0,20 | 153,40 | 30 680,00 |
|  |  |  |  |  |  |  | Итого: | 224 200,00 |

Начальная максимальная цена: 4 284 000,00 (Четыре миллиона двести восемьдесят четыре тысяч) рублей 00 копеек, в т.ч. НДС 18%

Срок поставки товара: партиями в течение 7 (семи) дней с момента подачи заявки Заказчиком

Дополнительные требования:

- Поставляемый товар должен соответствовать требованиям ГОСТов, ТУ, что должно быть подтверждено сертификатами соответствия, качественными удостоверениями, в т.ч. удостоверения о качестве с физико-химическими показателями на поставляемый товар.

- Товар поставляется в упаковке, обеспечивающей его сохранность при транспортировке. Упаковка не должна содержать вскрытий, вмятин, порезов.

- Условия и сроки поставки товара: Поставщик обязуется поставить продукцию Покупателю партиями по мере поступления заявки,  с момента подписания настоящего Контракта.

- Место поставки товара: выборка товара Заказчиком осуществляется со склада Поставщика в г. Якутске. По окончании приемки продукции представителями Поставщика и Заказчика подписывается соответствующий акт приемки-передачи.

- Срок годности товара на момент поставки должен составлять не менее 80% на дату поставки.

- Форма, сроки и порядок оплаты: Оплата по контракту производится перечислением средств на расчетный счет Поставщика за фактически поставленные товары на основании предоставленных счетов, счетов-фактур и актов приема-передачи, подписанных Заказчиком и Поставщиком, с рассрочкой платежа до  30 банковских дней.