ЧАСТЬ 6. ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на поставку моторных, трансмиссионных, смазочных, импортных масел

| № п/п | Наименование товара | Качественные и функциональные характеристики товара и требования к нему |
| --- | --- | --- |
| 1 | Total RUBIA TIR 8600 10W40 (или эквивалент*) | Полусинтетическое универсальное моторное масло. Одобрения/соответствия/уровень свойств: API CF ACEA E4 / E5 / E7 MERCEDES: MB-Approval 228.5 MAN: M 3277 VOLVO: VDS-3 RENAULT TRUCKS: RXD / RLD-2 MACK EO-N SCANIA: LDF-3/LDF-2 Подходит для IVECO. ФИЗИКО-ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ: Вязкость кинематическая при 40 °С, мм²/с – 89 Вязкость кинематическая при 100 °С, мм²/с – 13.4 Индекс вязкости – 156 Температура вспышки в открытом тигле, °С не менее 224 Температура застывания, °С не выше -39 Щелочное число, мг KOH/г не менее 15.8 Плотность, при 15 °С, кг/м³ – 866 |
| 2 | Total AXLE 8 75W90 GL-5 (или эквивалент*) | Трансмиссионное масло на синтетической основе, разработанное для применения во всех видах коробок передач и дифференциалов, в которых требуется применение масла с уровнем свойств API GL-5 и вязкостью SAE 75W-90. Спецификации и одобрения: API GL-5, SAE 75W-90 Вязкость кинематическая: при 40 °C, мм²/с – 106 при 100 °C, мм²/с – 17 Индекс вязкости – 175 Температура вспышки в открытом тигле, °C не менее 210 Температура застывания , °C не выше -39 Плотность при 15 °C кг/м³ – 884 |
| 3 | Total RUBIA WORKS 1000 15W40 (или эквивалент*) | Высококачественное моторное масло, специально разработанное для строительной, коммунальной и карьерной техники, работающей в тяжелых условиях, оснащенной турбированными и атмосферными двигателями. СПЕЦИФИКАЦИИ И ОДОБРЕНИЯ: JASO: DH-1 (Approved N° D033TOL601) • ACEA: E7 (E5) • API: CI-4 / SL • MERCEDES-BENZ: MB-Approval 228.3 • DEUTZ: DQC III-05 • MAN: M 3275-1 • MTU: Catégorie 2 • CUMMINS : CES 20078 • VOLVO: VDS-3 • RENAULT: RLD-2. • CATERPILLAR: ECF-2 • KOMATSU: EO-DH • HITACHI, ISUZU, MITSUBISHI, DEERE, PERKINS, CASE NEW-HOLLAND LIEBHERR, JCB, etc… ФИЗИКО-ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ: Вязкость кинематическая при 40 °С, мм²/с – 103 Вязкость кинематическая при 100 °С, мм²/с – 14 Индекс вязкости не менее 136 Температура застывания, °С не выше -36 Щелочное число, мг KOH/г не менее 11 |
| 4 | Масло трансмиссионное Total FLUIDE G-3 (или эквивалент*) | Всесезонная высококачественная рабочая жидкость. Все автоматические коробки передач и гидравлические системы, для которых рекомендуется жидкость DEXRON® - III: - автоматические коробки передач; - гидравлические и гидромеханические механизмы (гидравлические муфты и сцепления); - системы рулевого управления с усилителем. СПЕЦИФИКАЦИИ И ОДОБРЕНИЯ: ALLISON C-4, DEXRON IIIG, Ford MERCON, ZF TE-ML 03D, 04D, 09, 14A, 17C, VOITH H 55.633535, MAN 339 type V-1 (ex MAN 339 Type F), MAN 339 type Z-1 (ex MAN 339 Type F), MB-Approval 236.5 and 236.9. ФИЗИКО-ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ: Вязкость кинематическая при 100 °C, мм2/с - 7,1 Динамическая вязкость по Брукфилду при -40 °С < 20 000 Температура застывания , °C не выше -45 Плотность при 15 °C кг/м³ - 861 |
| 5 | Масло моторное Total TP Max 10w40 (или эквивалент*) | Всесезонное масло Одобрения/соответствия/уровень свойств: API CI-4 / CH-4, ACEA E7 / E5 Caterpillar ECF-1, MB Approval 228.3 / MB 228.3, Volvo VDS-3, Renault RLD, Deutz DQC II-10, Cummins CES 20076, Cummins CES 20077, Cummins CES 20078, Allison C-4, ZF TE-ML 07C, MAN M 3275, Caterpillar TO-2 ФИЗИКО-ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ: Вязкость кинематическая при 40 °С, мм²/с – 81,4-81,6 Вязкость кинематическая при 100 °С, мм²/с – 13-15 Индекс вязкости – 159-162 Температура вспышки в открытом тигле, °С не менее 235 Температура застывания, °С не выше -42 Плотность, при 15 °С, кг/м³ – 0,871-0,873 |

*-Участники закупки вправе указать эквивалентный Товар, при условии что указанный эквивалент не уступает по качественным и функциональным характеристикам указанным в техническом задании

Рассчет начальной максимальной цены.

| Хангаласский филиал |
| --- |
| № | Наименование | июнь | июль | август | сентябрь | Итого, тонн | Цена за кг.,руб. | Итого, руб. |
| 1 | Масло трансмиссионное Total FLUIDE G3 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,40 | 230,00 | 92 000,00 |
| 2 | Масло трансмиссионное Total AXLE 8 75w90 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,80 | 375,00 | 300 000,00 |
| 3 | Масло моторное Total TP Max 10w40 (дизель) | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,80 | 205,00 | 164 000,00 |
| 4 | Масло моторное Total RUBIA TIR 8600 10w40 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 2,00 | 222,50 | 445 000,00 |
|  |  |  |  |  |  |  | Итого: | 1 001 000,00 |
| Амгинский филиал |
| № | Наименование | июнь | июль | август | сентябрь | Итого, тонн | Цена за кг.,руб. | Итого, руб. |
| 1 | Масло моторное Total RUBIA TIR 8600 10w40 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,80 | 222,50 | 178 000,00 |
|  |  |  |  |  |  |  | Итого: | 178 000,00 |
| Нюрбинский филиал |
| № | Наименование | июнь | июль | август | сентябрь | Итого, тонн | Цена за кг.,руб. | Итого, руб. |
| 1 | Масло моторное Total RUBIA TIR 8600 10w40 | 0,40 | 0,60 | 0,60 | 0,40 | 2,00 | 222,50 | 445 000,00 |
| 2 | Масло моторное Total TP Max 10w40 (дизель) | 0,20 | 0,20 | 0,20 |  | 0,60 | 205,00 | 123 000,00 |
|  |  |  |  |  |  |  | Итого: | 568 000,00 |
| Вилюйский филиал |
| № | Наименование | июнь | июль | август | сентябрь | Итого, тонн | Цена за кг.,руб. | Итого, руб. |
| 1 | Масло моторное Total RUBIA TIR 8600 10w40 | 0,20 | 0,20 | 0,20 |  | 0,60 | 222,50 | 133 500,00 |
|  |  |  |  |  |  |  | Итого: | 133 500,00 |

Начальная максимальная цена: 1 880 500 (Один миллион восемьсот восемьдесят тысяч пятьсот) рублей 00 копеек, в т.ч. НДС 18%

Срок поставки товара: партиями в течение 7 (семи) дней с момента подачи заявки Заказчиком

Дополнительные требования:

- Поставляемый товар должен соответствовать требованиям ГОСТов, ТУ, что должно быть подтверждено сертификатами соответствия, качественными удостоверениями, в т.ч. удостоверения о качестве с физико-химическими показателями на поставляемый товар.

- Товар поставляется в упаковке, обеспечивающей его сохранность при транспортировке. Упаковка не должна содержать вскрытий, вмятин, порезов.

- Условия и сроки поставки товара: Поставщик обязуется поставить продукцию Покупателю партиями по мере поступления заявки,  с момента подписания настоящего Контракта.

- Место поставки товара: выборка товара Заказчиком осуществляется со склада Поставщика в г. Якутске. По окончании приемки продукции представителями Поставщика и Заказчика подписывается соответствующий акт приемки-передачи.

- Срок годности товара на момент поставки должен составлять не менее 80% на дату поставки.

- Форма, сроки и порядок оплаты: Оплата по контракту производится перечислением средств на расчетный счет Поставщика за фактически поставленные товары на основании предоставленных счетов, счетов-фактур и актов приема-передачи, подписанных Заказчиком и Поставщиком, с рассрочкой платежа до  30 банковских дней.